| PADOR OTOMATİK KAPI ŞARTNAME |
| --- |
| -Pador kontrol ünitesi 3 parçadan oluşur; |  |  |  |  |
| -Kendinden öğrenebilme özelliği bulunan Mikroprosesör vardır. |  |  |  |  |
| -65 W gücünde yüksek performanslı DC motor bulunmaktadır. |  |  |  |  |
| -Mikroprosesör üzerinde bulunan butonlarla parametre ayarı kolaylıkla yapılabilir. |  |
| -Kanatların daimi pozisyon ayarı yapılabilir. |  |  |  |
| -Kış ve yaz kullanımı için sonsuz değişkeni açılım ayarı imkanı vardır. |  |  |  |  |
| -İvme ölçme sayacı ile prosesör kapı kanat ağırlığı ayarını yapabilir. |  |  |  |  |
| -Özel dişli kayış sistemi ile yüksek güvenlik ve sessiz çalışma özelliği bulunmaktadır. |  |  |  |
| -Her kapıda bir adet emniyet fotoseli standart olarak bulunmaktadır. |  |  |  |  |
| -Standart olarak her kapıda içeride ve dışarıda olmak üzere harekete duyarlı 2 adet radar vardır. |  |
| -Standart 4+4mm şeffaf lamine cam kullanılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| -Mekanizma mekanik açıdan dayanıklı materyallerden oluşmaktadır. |  |  |  |  |
| -Standart taşıyıcı profil ile kolay ve dayanıklı montaj imkanı sağlar. |  |  |  |  |
| -Teflon makara sistemi kullanılmaktadır |  |
| -Makara yolu için özel profil sistemi dizayn edilmiştir.(Servis kolaylığı ve sessiz çalışma için) |  |  |
| -Kanatları oluşturan profillerin ortalama et kalınlığı yaklaşık 3mm’dir. |  |  |  |  |
| -Çıkarılabilir parçalar sayesinde kolay onarım imkanı sağlar. |  |  |  |  |  |
| -Fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl boyunca ürün garantilidir. -Mikroişlmeci Kart okuyucu ,Şifre, El Sensörü, Push Buton ile çalışma imkanı sağlar. |  |  |  |  |  |
| 4 konumlu Uzaktan Kumanda işlev Seçenekleri; |  |  |  |  |  |  |
| -Otomatik çalışma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Gece pozisyon (kilitli konum) |  |  |  |  |  |  |  |
| -Tamamen açık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Kış konumu(Kısmi açılma) |  |  |  |  |  |  |  |  |

PADOR  OTOMATİK KAPI MEKANİZMASI

Model No: 115

Sistem        			: Mikroprosesör kontrollü , CAS, CE Belgeli

Taşıma kapasitesi      	: 150 kg (çift kanat) DC24V 65W Motor

Besleme Gerilimi		: AC 200-250V 50-60 HZ

Açılma kapanma hızı 	: 10-50 cm/sn

# Açık kalma süresi      	: 0- 30 sn ayarlanabilir

Elektrik kesildiğinde 	: 4-6 kg güçle manuel çalışabilir

Motor                      	: Sessiz,sarsıntısız DC motor

Çalışma Sıcaklığı		: -20 ‘C - + 50 ‘C

İthalatçı Firma		: Pamir Yapı

RADAR		      FOTOSEL       UZAKTAN KUMANDA     BUTON

Pador Mekanizma Fabrikasyon hatalarına karşı 2 YIL boyunca  garantilidir.